## Slide 1: KAIMO ATNAUJINIMO PROJEKTŲ TECHNINĖS PROJEKTO DALIES RENGIMAS
Statinio projektavimo sąlygų sąvadas / Statinio projektavimas;
Statybos leidimas / Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė
Statinio projekto vykdymo priežiūra / Statinio statybos techninė priežiūra / Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje / Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas
Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka / Žemės darbai / Pagrindinių terminų ir sąlygų pakartojimas / Darbo su asbestu taisyklės

## Slide 2: PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI
Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2002-07-01);
STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ (Žin., 2002, Nr. 54-2153);
STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2005, Nr. 4-80);
STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ (Žin., 2002, Nr. 55-2203);
STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ (Žin., 2002, Nr. 55-2200);

## Slide 3: PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI
STR 1.096.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ (Žin., 2007, Nr.112-4588);
STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ (Žin., 2002, Nr.43-1638);
STR 1.11.01:2002 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ (Žin., 2002, Nr. 60-2475);
„Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00“ (patvirtinta LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 įsakymu Nr. 346) [2];
STR 2.01.09:2005 “Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas” (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-624);

## Slide 4: PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI
Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617);
STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“ (Žin., 2002, Nr. 54-2140);
Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571);
STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis“ (Žin., 2004, Nr. 50-1675);
STR 1. 01.07:2002 „Nesudėtingi (tarp jų laikini) statiniai“ (Žin., 2002, Nr. 43-1639; 2004, Nr. 120-4443);
STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“

## Slide 5: PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI
STR 01.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“ (patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. D1-347);
LRV nutarimas 1992 m. gegužės 12 d. Nr. 343 “Dėl specialiųjų –emės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo” (Žin., 1992, Nr.22-652)

## Slide 6: PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI
“Darbo su asbestu taisyklės” (Žin., 1998, Nr. 44-1225);
“Dėl asbesto ir jo turinčių gaminių importo, gamybos ir naudojimo ribojimo” (Žin., 1998, Nr. 88-2424; Žin., 2000, Nr. 37-1035);
Atliekų tvarkymo taisyklės (Žin., 1999, Nr. 63-2065);
Aplinkos taršos asbestu prevencijos ir mažinimo taisyklės (Žin., 2000, Nr. 70-2081);

## Slide 7: STATYBOS ĮSTATYMAS
Ypatingas statinys – statinys, kuriame naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos, kuriame yra potencialiai pavojingų įrenginių ar atliekami potencialiai pavojingi darbai; sudėtingos konstrukcijos ir sudėtingų technologijų statinys; visuomenės poreikiams naudojamas pastatas, kuriame vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių; aukštybinis (daugiau kaip 5 aukštų) daugiabutis gyvenamasis namas; kultūros paveldo statinys.

## Slide 8: STATYBOS ĮSTATYMAS
Laikinas statinys – statinys, skirtas naudoti ne ilgiau kaip 3 metus, pagamintas gamykloje ar pastatytas iš surenkamųjų konstrukcijų, kurį galima išardyti ar perkelti į kitą vietą ir kuris neturi pamatų, bet remiasi į žemės paviršių: kioskas, gatvių prekybos, pramogų ar parodos paviljonas, palapinės danga ar pneumatinis apvalkalas, vagonėlis, konteineris, įvairios paskirties aikštelė su dirbtine danga, statybininkų, tyrėjų ar kitos terminuotos veiklos reikmėms skirtas statinys. Laikinas statinys ir teisės į jį nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

## Slide 9: STATYBOS ĮSTATYMAS
Nesudėtingas statinys – paprastų konstrukcijų pastatas, kurio didžiausias aukštis 8,5 m, kurio visų aukštų, antstatų, pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų priestatų plotų suma yra ne didesnė kaip 80 kvadratinių metrų ir kurio rūsys (pusrūsis) yra ne didesnis kaip vieno aukšto; paprastų konstrukcijų inžinerinis statinys.

## Slide 10: STATYBOS ĮSTATYMAS
Statinio statybos valdymas – statinio statybos organizavimo būdas, kai statybą ir su ja susijusių kitų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių darbus organizuoja statinio statybos valdytojas pavedimo sutarties tarp įgaliotojo – statytojo (užsakovo) ir įgaliotinio – statinio statybos valdytojo pagrindu.
Statyba ūkio būdu – statybos organizavimo būdas, kai statybos darbai atliekami ir tinkamas naudoti statinys sukuriamas statytojo rizika, nesudarius rangos sutarties, naudojant statytojo darbo jėgą, jam priklausančius statybos produktus, įrenginius.

## Slide 11: STATYBOS ĮSTATYMAS
Statybos darbai – visi darbai, atliekami statant arba griaunant statinį:
bendrieji statybos darbai - žemės darbai, statybinių konstrukcijų statybos ir montavimo darbai,
specialieji statybos darbai - kiti statybos darbai (vandentiekio, elektros, vėdinimo ir kt.). Specialiųjų darbų rūšys nustatomos normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose.

## Slide 12: STATYBOS ĮSTATYMAS
Naujo statinio statyba – statybos rūšis, kai yra tikslas statybos sklype, kuriame yra ar nėra statinių, pastatyti naują statinį; pastatyti esamo statinio antžeminį ar požeminį priestatą, neatsižvelgiant į tai, ar jie savo paskirtimi bus susiję, ar ne (išskyrus priestatų statybą, kuri pagal šio straipsnio 18 dalį priskirta statinio rekonstravimui); atstatyti buvusį (sugriuvusį, sunaikintą, nugriautą) statinį.

## Slide 13: STATYBOS ĮSTATYMAS
Statinio rekonstravimas – kai yra tikslas iš esmės pertvarkyti esamą statinį, sukurti jo naują kokybę: pastatyti naujus aukštus ar nugriauti dalį esamų; pristatyti priestatą, kurio visų aukštų, taip pat rūsio (pusrūsio), antstatų, pastogės patalpų plotų suma nebūtų didesnė kaip 10 procentų už statinio, prie kurio priestatas pristatomas, plotų sumą; iš esmės keisti fasadų išvaizdą (keičiant apdailą, įrengiant naujus statinio elementus, duris, langus, architektūros detales, keičiant šių statinio elementų matmenis, tipą, išdėstymą ar juos pašalinant); keisti (pašalinti nereikalingas) bet kurias laikančiąsias konstrukcijas kito tipo konstrukcijomis; iš esmės keisti patalpų planą pertvarkant laikančiąsias konstrukcijas; apšiltinti išorines atitvaras; atlikti kapitalinio remonto darbus, jei šie darbai atliekami kartu su statinio rekonstravimu; pertvarkyti bendrąsias inžinerines sistemas keičiant jų tipą, pralaidumą; pritaikyti statinį naujai paskirčiai, kai nustatyti naujos paskirties reikalavimai yra griežtesni negu buvusios ir kai šių reikalavimų negalima laikytis atliekant paprastąjį ar kapitalinį remontą.

## Slide 14: STATYBOS ĮSTATYMAS
Statinio remontas – statybos rūšis, kai yra tikslas iš dalies arba visiškai atkurti normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytas statinio ar jo dalies savybes, pablogėjusias dėl statinio naudojimo, arba jas pagerinti. Statinio remontas skirstomas į statinio kapitalinį remontą ir statinio paprastąjį remontą.

## Slide 15: STATYBOS ĮSTATYMAS
Statinio kapitalinis remontas – susidėvėjusios laikančiosios konstrukcijos (išskyrus laikančiąsias sienas, karkasą ir pamatus, kurie tik stiprinami) keičiamos į tokias pat ar ilgaamžiškesnes bei geresnes naudojimo savybes turinčias laikančiąsias konstrukcijas ar esamos laikančiosios konstrukcijos stiprinamos; iš dalies keičiama fasadų išvaizda (keičiama dalis fasado elementų ar įrengiami papildomai nauji elementai – balkonai, durys, langai, architektūros detalės, keičiama susidėvėjusi statinio išorės apdaila į tokio pat tipo kaip buvusi ar į kitą apdailą); įrengiamos atskirosios statinio inžinerinės sistemos; keičiamos susidėvėjusios bendrosios inžinerinės sistemos ar jų elementai į kitas tokio pat tipo sistemas (elementus) nedidinant jų pralaidumo.

## Slide 16: STATYBOS ĮSTATYMAS
Statinio paprastasis remontas (atitinka CK sąvoką „einamasis remontas“) –atliekami išorės ir vidaus konstrukcijų remonto darbai (šalinami defektai nekeičiant ir nestiprinant laikančiųjų konstrukcijų, bet keičiant ar stiprinant kitas konstrukcijas bei elementus); keičiamos pertvarų vietos; nežymiai keičiamas statinio fasadas (atnaujinama fasado apdaila, įstiklinamos gyvenamojo namo atskirų butų lodžijos, balkonai, pakeičiami butų ar kitų patalpų langai, durys, vėdinimo angos nekeičiant kiekvieno iš jų matmenų daugiau kaip 10 procentų); keičiamos atskirosios statinio inžinerinės sistemos (jų tipas, pralaidumas) ar šalinami jų defektai; šalinami bendrųjų inžinerinių sistemų defektai; atliekamas bendrųjų inžinerinių sistemų dalių, kurios skirtos tik butų ar kitų patalpų reikmėms, remontas.

## Slide 17: STATYBOS ĮSTATYMAS
Statybvietė – statinio statybos darbų vieta (teritorija, kurios ribos nustatomos statinio projekte atsižvelgiant į vykdomus statybos darbus, kuri gali sutapti ar nesutapti su statybos sklypo ribomis). Nesutapimo atveju statybvietės dalimi taip pat laikomas žemės plotas, kurio statytojas nevaldo nuosavybės teise arba nevaldo ir nenaudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais ir kurio ribas nustato statytojo ir šio žemės ploto savininko (ar asmens, disponuojančio žeme) sutartis; statinys – kai visi statybos darbai atliekami statinio viduje.

## Slide 18: STATYBOS ĮSTATYMAS
Statinio garantinis terminas nustatomas statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninės priežiūros sutartyse. Šis terminas negali būti trumpesnis (skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos) kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų, – 20 metų.
Garantinis terminas sustabdomas tam laikui, kurį statinys negalėjo būti naudojamas dėl nustatytų defektų, už kuriuos atsako rangovas.

## Slide 19: STATINIO PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ SĄVADAS (2010-01-25 redakcija)
Statinio projektavimo sąlygų sąvadas – savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo) patvirtintas konkrečiam statiniui nustatytų projektavimo sąlygų, nustatančių statinio architektūros ir statybos sklypo urbanistinius reikalavimus, bendrasis dokumentas.

## Slide 20: STATINIO PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ SĄVADAS
Statytojas pateikia prašymą ir dokumentus:
- duomenis apie statinį;
- žemės klypo nuosavybės teisę ar naudojimo teisę įrodančius dokumentus (nereikia, kai statyba vykdoma savivaldybės valdomoje patikėjimo teise teritorijoje);
- žemės/statinio bendraturčių sutikimai;
- projektinius, pasiūlymus jei jie rengiami;
- tipinį projektą atnaujinamam (modernizuojamam) pastatui.

## Slide 21: STATINIO PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ SĄVADAS
Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs išvardytus dokumentus, per 3 darbo dienas pateikia paraišką statinio projektavimo sąlygoms parengti
Projektavimo sąlygos parengiamos per 10 darbo dienų nuo savivaldybės administracijos direktoriaus paraiškos gavimo
išduoda statytojui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo prašymo gavimo arba per 15 darbo dienų raštu praneša motyvus, dėl kurių projektavimo sąlygų sąvadas neišduodamas

## Slide 22: STATINIO PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ SĄVADAS
Jei dėl suprojektuoto statinio būtina išplėsti esamus ar nutiesti naujus inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas, sudaroma inžinerinių tinklų savininko ar naudotojo ir statytojo (užsakovo) sutartis. Joje nurodoma inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų statybos finansavimo ir naudojimo tvarka bei nuosavybės teisės (užbaigus statybą). Ši sutartis pridedama prie statinio projektavimo sąlygų sąvado.

## Slide 23: STATINIO PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ SĄVADAS
Statinio projektavimo sąlygų sąvadas galioja tol, kol galioja statybos leidimas. Jei per 3 metus nuo statinio projektavimo sąlygų sąvado gavimo minėtas leidimas nebuvo išduotas, savivaldybės administracijos direktorius projektavimo sąlygų sąvadą tvirtina iš naujo (projektavimo sąlygos paliekamos tos pačios arba pakeičiamos).
Nesudėtingo statinio, kuriam statybos leidimas neprivalomas, statinio projektavimo sąlygų sąvadas galioja 3 metus. Šiam terminui pasibaigus, jei statyba nepradėta, projektavimo sąlygų sąvadas tvirtinamas iš naujo.

## Slide 24: STATINIO PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ SĄVADAS
Reglamento nurodytų dokumentų nereikia:
- kai numatoma rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti savivaldybėms nuosavybės teise priklausančius statinius, arba statinius, kurie pagal Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymą priskirti savivaldybių nuosavybei, bet neįforminti visi būtini dokumentai, – jei nekeičiamas šių statinių užimamas žemės plotas;
- kai valstybės žemėje numatoma statyti susisiekimo komunikacijas ar inžinerinius tinklus ir jų funkcionavimui būtinus kitus statinius, – gavus apskrities viršininko ar jo įgaliotos institucijos raštišką sutikimą;
- kai numatoma rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti daugiabutį namą, kuriam nėra priskirtas žemės sklypas ir neįforminti žemės naudojimo dokumentai – jei nekeičiamas namo užimamas žemės plotas (išskyrus įėjimo laiptelius, pandusus, liftus ar keltuvus), aukštis ir tūris ar pagrindinė naudojimo paskirtis...

## Slide 25: STATINIO PROJEKTAVIMO SĄLYGŲ SĄVADAS
Statinio projektavimo sąlygos, privalomos:
1. naujai statomiems statiniams, išskyrus nesudėtingus (tarp jų – laikinus);
2. rekonstruojamiems statiniams, kai statomi nauji aukštai, priestatai (nustatyto dydžio), iš esmės keičiama statinio fasadų išvaizda;
3. kapitališkai remontuojamiems statiniams, kai iš dalies keičiama statinio fasadų išvaizda (išskyrus atvejus, kai keičiama statinio išorės apdaila į tokio pat tipo, kaip buvusi apdaila);
4. daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamųjų patalpų paskirties keitimo;
5.daugiabučio gyvenamojo namo bendro naudojimo objektų (bendro naudojimo patalpų, pagrindinių namo konstrukcijų, bendro naudojimo mechaninės, elektros, sanitarinės-techninės įrangos ir kitokios įrangos) rekonstravimo;
6. daugiabučio gyvenamojo namo dalinio rekonstravimo atveju, kai iš bendro naudojimo objektų Civilinio kodekso nustatyta tvarka atidalijamos iš bendrosios dalinės nuosavybės patalpos, kurios gali būti naudojamos kaip atskiri daiktai.

## Slide 26: STATINIO PROJEKTAVIMAS 2010 m. sausio 27 d redakcija
Statinio projektavimo pradžia laikoma statinio projektavimo sąlygų sąvado patvirtinimo diena, o jei šis sąvadas neprivalomas, – projektavimo darbų rangos sutarties pasirašymo diena.
Privalomuosius Projekto rengimo dokumentus Projektuotojui pateikia Statytojas. Statytojas parengti ar gauti Privalomuosius dokumentus gali sutartimi įgalioti Projektuotoją arba fizinį ar juridinį asmenį.

## Slide 27: STATINIO PROJEKTAVIMAS
Statytojas, prieš pradėdamas projektuoti visuomenei svarbų statinį, privalo apie tai informuoti visuomenę. Informavimo tikslas – sudaryti sąlygas visuomenei patikrinti, ar rengiant Projektą vykdomi teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, susiję su Projektu.
Statytojas iki statinio projektavimo pradžios privalo patalpinti seniūnijos skelbimų lentoje (stende), vietinėje spaudoje bei savivaldybės ar seniūnijos Interneto puslapyje pranešimą. Pranešime turi būti nurodyta: numatomo projektuoti statinio statybvietės adresas; statinio paskirtis; teritorijų planavimo dokumentas ir jo patvirtinimo data; žemės sklypo plano schema 1:2000 masteliu su išdėstytais esamais bei projektuojamais statiniais; planuojama statinio projektavimo ir statybos pradžia bei pabaiga; projektuotojo pavadinimas ir jo būstinės adresas; ...

## Slide 28: STATINIO PROJEKTAVIMAS
Statinio projektas –nustatytos sudėties dokumentų, kuriuose pateikiami Statytojo sumanyto statyti statinio sprendiniai pagal Projekto dalis, skirtų statinio statybai įteisinti ir vykdyti, visuma:
Statinio techninis projektas – Projekto pirmasis ir pagrindinis etapas, kurio sprendiniai detalizuojami darbo projekte. Techninis projektas rengiamas kaip vientisas dokumentas, nustatantis projektuojamo statinio esminius, funkcinius (paskirties), architektūros (estetinius), technologijos, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus, bei kitus jo rodiklius ir charakteristikas;

## Slide 29: STATINIO PROJEKTAVIMAS
Statinio darbo projektas – Projekto antrasis etapas, Techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami Techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai. Darbo projektas gali būti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirais sprendinių dokumentais;
Statinio techninis darbo projektas – Projektas, apjungiantis Techninį projektą ir Darbo projektą;
Supaprastintas statinio projektas – sumažintos apimties Projektas, skirtas nesudėtingam statiniui statyti, kai jis šios kategorijos statiniui yra privalomas

## Slide 30: STATINIO PROJEKTAVIMAS
Statinio projektavimo užduotis – paslaugų apimtis ir projektavimo techninė užduotis su Statytojo reikalavimais (Statytojo technine specifikacija). Tai Statytojo patvirtintas dokumentas, kuriame pateikiama paslaugų apimtis ir sumanyto statyti statinio pagrindiniai funkciniai, architektūriniai, techniniai, kokybiniai, ekonominiai bei kiti rodikliai ir reikalavimai, kuriais būtina vadovautis rengiant Projektą.
Techninė užduotis yra neatskiriama projektavimo darbų rangos sutarties dalis. Techninės užduoties rodikliai ir reikalavimai turi atitikti statinio projektavimo sąlygų sąvade nurodytus rodiklius bei reikalavimus.

## Slide 31: STATINIO PROJEKTAVIMAS
Projektavimo darbų rangos (autorinė) sutartis gali būti sudaroma viena abiem etapams (Techniniam projektui ir Darbo projektui, Techniniam darbo projektui, Supaprastintam projektui) arba atskirai kiekvienam statinio projektavimo etapui (Techniniam projektui, Darbo projektui).
Projektavimo darbų rangos sutartis sudaroma su vienu Projektuotoju visam Projektui parengti ar su keliais skirtingais Projektuotojais tam tikroms Projekto dalims ar tam tikrų statinių Projektams parengti. Pastaruoju atveju sutartyse nurodoma, kuris iš Projektuotojų yra pagrindinis Projektuotojas. Jei tai nenurodyta, pagrindiniu Projektuotoju laikomas tas Projektuotojas, kuris yra paskyręs (pasamdęs) viso Projekto vadovą.

## Slide 32: STATINIO PROJEKTAVIMAS
Privalomųjų dokumentų sudėtis bendruoju atveju:
1. detalusis planas – privalomas Teritorijų planavimo įstatymo nustatytais atvejais ir rengiamas šio įstatymo pagrindu priimtų teisės aktų nustatyta tvarka ir nustatytos sudėties;
2. Statytojo nuosavybės teisę ar kitokią teisę į žemę (statybos sklypą) ar vandens telkinį (ar jo dalį) patvirtinantys dokumentai (tarp jų – bendraturčių sutikimas, jei žemės sklypas, vandens telkinys priklauso jiems bendrosios dalinės nuosavybės teise) ;
3. statinio bendraturčių sutikimas, kai rekonstruojamas ar kapitališkai remontuojamas statinys ar jo dalis priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise;
4. projektiniai pasiūlymai– tai eskizinis projektas, kurio tikslas – išreikšti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją ir kuris pateikiamas kaip medžiaga projektuotojo parinkimo konkursui bei gali būti naudojamas projektavimo sąlygoms parengti. Projektinių pasiūlymų sudėtį kiekvienu konkrečiu atveju nustato Statytojas.

## Slide 33: STATINIO PROJEKTAVIMAS
Statytojui perduodamos dvi Projekto kopijos (pateikiamos statybos leidimui gauti Projekto dalies – trys) bei viena kompiuterinė laikmena su įrašyta Projekto kopija (minimalus raiškos reikalavimas – 300 dpi, galimi formatai – *.jpg, *.gif, *.tif, *.png, *.rtf, *.pdf, be skaitmeninių parašų). Didesnis perduodamų Projekto kopijų skaičius ar Projekto originalo (-ų) parengimas Statytojui gali būti numatytas projektavimo darbų rangos sutartyje. Projekto sprendinių skaičiavimai Statytojui nepateikiami.

## Slide 34: STATINIO PROJEKTAVIMAS
Statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas– Projekto dalis, kurioje apskaičiuojama sumanyto statyti statinį įgyvendinimo visų išlaidų suma – išlaidų biudžetas. Skaičiuojamoji kaina nustatoma pagal sąnaudų kiekių žiniaraščiuose nurodytų baigtinių darbų kiekius ir skaičiuojamuosius įkainius. Darbų skaičiuojamasis įkainis – baigtinio darbo vieneto visų išlaidų suma (be PVM). Ši Projekto dalis pateikiama tik Statytojui, yra komercinė paslaptis ir rengiama šiais atvejais:
1. kai Projekto įgyvendinimui taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas, o Rangovas parenkamas pagal Techninį projektą;
2. Statytojui pageidaujant, ir tai nurodyta Techninėje užduotyje.
Svarbu įsitraukti “užsakovo rezervą” nenumatytiems darbams atlikti 10%

## Slide 35: STATINIO PROJEKTAVIMAS
Projektas keičiamas papildomos sutarties su Projektuotoju ir Statytojo patvirtintos papildomos Techninės užduoties pagrindu. Statybos dalyviai savo pasiūlymus šiuo klausimu teikia Statytojui. Projekto keitimus ir/ar papildymus atlieka Projektą parengęs Projektuotojas.
Po statybos leidimo išdavimo keičiant Projekto sprendinius, privaloma atlikti pakeisto Projekto ekspertizę (kai ji privaloma), Projektą patvirtinti ar jam pritarti ir nustatyta tvarka gauti naują statybos leidimą, jei dėl Projekto sprendinių pakeitimo:
1. keičiasi pagrindinė statinio naudojimo paskirtis, statybos leidime nurodyti pagrindiniai statinio rodikliai, statinio laikančiosios konstrukcijos, didinamos planuojamos ūkinės veiklos apimtys;
2. būtina pakeisti teritorijų planavimo dokumentų sprendinius arba statinio projektavimo sąlygų sąvadą.

## Slide 36: STATINIO PROJEKTAVIMAS
Projekto keitimai, papildymai ir taisymai atliekami parengiant naujos laidos projektinių sprendinių dokumentą, suteikiant šiam dokumentui naują laidą. Jei Projekto dokumentai keičiami, papildomi ir taisomi kelis kartus, kiekvieną kartą dokumentui suteikiama nauja laida.

## Slide 37: STATINIO PROJEKTAVIMAS
Projekto tvirtinimas –Statytojas Projektui su jame pateiktais bendraisiais statinio rodikliais pritaria (žyma „pritariu“ ir parašu ant titulinio lapo ir šių rodiklių lentelės). Arba Projektas su jame pateiktais statinio rodikliais ar statinio rodikliais tvirtinamas tvirtinamuoju dokumentu, prie kurio pridedamas tvirtinamų rodiklių sąrašas.

## Slide 38: STATINIO PROJEKTAVIMAS
Darbo projekto ir Techninio darbo projekto brėžiniams (darbo brėžiniams) bei Techninio projekto ir Techninio darbo projekto Techninėms specifikacijoms statybai statinio statybos techninis prižiūrėtojas (pagal FIDIC dokumentus – Inžinierius) pritaria pasirašydamas ir pažymėdamas „Pritariu statyti“. Tai reiškia, kad Darbo projektas atitinka Techninio projekto sprendinius (projektavimo dviem stadijomis atveju), Projektas yra ekspertuotas (kai tai privaloma), pataisytas pagal privalomąsias ekspertizės pastabas, Patvirtintas Reglamento nustatyta tvarka ir tik pagal tokius Projekto dokumentus (darbo brėžinius ir technines specifikacijas) Rangovas gali vykdyti statybos darbus.

## Slide 39: Užsakovo rezervas:
Kai statybos trukmė iki 1 metų - Iki 5 %
Kai statybos trukmė ilgesnė kaip 1 m - Iki 10 %
Remontuojamiems ir rekonstruojamiems nepriklausomai nuo trukmės - Iki 10 %
Kai statinio skaičiuojamoji kaina nustatoma pagal sustambintus rodiklius - Iki 15 %

## Slide 40: STATYBOS LEIDIMAS
Statybos leidimas vykdyti naujo statinio statybą, statinio rekonstravimą, statinio remontą, statinio griovimą bei nekilnojamosios kultūros vertybės tvarkymo statybos darbus yra privalomas, išskyrus:
1. nesudėtingus (tarp jų – laikinus) statinius;
2. statinio paprastąjį remontą (kai šis remontas vykdomas saugomose teritorijose, raštiški pritarimai);
3. statinio (patalpos) pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties keitimą, taip pat naujų kadastro objektų formavimą statinio (patalpos) padalinimo, atidalinimo, sujungimo ar amalgamacijos būdu, kai šiais atvejais nereikia atlikti jokių statybos darbų arba atliekamas tik paprastasis remontas.
4. Savavališkų statinių griovimą, kai jį vykdo (organizuoja) pats statytojas, arba kai tokie statiniai griaunami vykdant teismų sprendimus.

## Slide 41: STATYBOS LEIDIMAS
Kad gautų statybos (išskyrus griovimą) leidimą, statytojas (užsakovas) savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) turi pateikti:
1) nustatytos formos prašymą;
2) žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus, taip pat žemės sklypo bendraturčių sutikimą, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise ;
3) sutartį su žemės savininku dėl sklypo laikino naudojimo statybos metu, dėl šio sklypo servitutų naudojant pastatytą statinį ir kompensacijų už naudojimąsi žemės sklypu bei žalą (jeigu ji padaroma) tais atvejais, kai pagal statinio projektavimo sąlygų sąvadą inžineriniai tinklai, susisiekimo komunikacijos numatomi tiesti statytojui (užsakovui) nepriklausančiame žemės sklype ar kai tokio sklypo dalį numatoma panaudoti statybvietei įrengti;

## Slide 42: STATYBOS LEIDIMAS
4) statinio projektą ir kompiuterinę laikmeną su statinio projekto įrašu;
5) statinio projekto ekspertizės aktą (kai privaloma);
6) statinio projekto patvirtinimo dokumentą (kai projektą tvirtinti privaloma);
7) atsakingos institucijos sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos pasirinktoje vietoje leistinumo poveikio aplinkai požiūriu (kai tai privaloma) pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą;
8) statinio kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos pažymėjimą (kai statinys rekonstruojamas ar kapitališkai remontuojamas). Šio pažymėjimo nereikia dėl statinių, kurie negali būti atskiri nekilnojamojo turto kadastro objektai ir neatlikti jų kadastriniai matavimai bei teisinė registracija, – tokiais atvejais pateikiami statinio nuosavybės teisę arba kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai, taip pat turimi statinio planai, brėžiniai, schemos ir pan.

## Slide 43: STATYBOS LEIDIMAS
Statybos leidimo išdavimas supaprastinta tvarka
Statybos leidimai atnaujinti (modernizuoti) pastatus pagal Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius statinių projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus, išduodami supaprastinta tvarka.

## Slide 44: STATYBOS LEIDIMAS
Savivaldybės administracijos subjektas, gavęs Statytojo prašymą, patikrina, ar pateikti visi reikalingi dokumentai ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įregistruoja prašymą;
jei pateikti ne visi reikalingi dokumentai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša Statytojui apie trūkstamus dokumentus;
gavęs visus trūkstamus dokumentus, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įregistruoja prašymą ir apie prašymo įregistravimą raštu informuoja Statytoją.
Įregistravęs prašymą, visus dokumentus perduoda Nuolatinei statybos komisijai, kuri privalo juos patikrinti

## Slide 45: STATYBOS LEIDIMAS
Nesudėtingi statiniai, kuriems statyti arba griauti statybos leidimas nereikalingas, taip pat reikalavimai, kurių reikia laikytis juos statant arba griaunant, yra išvardyti statybos techniniame reglamente STR „Nesudėtingi (tarp jų – laikini) statiniai“.
Pateiktieji dokumentai, išskyrus kadastrinių matavimų bylos kopiją, išdavus statybos leidimą, statytojui negrąžinami.

## Slide 46: STATYBOS LEIDIMAS
Kai statybos leidimą išduoda apskrities viršininko administracija, jai savivaldybės administracijos subjektas privalo per 10 dienų nuo statytojo prašymo gavimo perduoti Nuolatinės statybos komisijos protokolą kartu su dokumentais (statiniui, išdėstytam kelių savivaldybių valdomoje teritorijoje, statiniui, kurio statytojas (užsakovas) yra savivaldybė ).

## Slide 47: STATYBOS LEIDIMAS
Savivaldybės administracijos subjektas privalo išduoti statybos leidimą ne vėliau kaip per 10 dienų (ypatingo statinio statybos leidimą – per 15 dienų) nuo dokumentų pateikimo, o apskrities viršininko administracija – per 7 dienas nuo Nuolatinės statybos komisijos protokolo gavimo.
Statybos leidimo išdavimo terminas skaičiuojamas nuo statytojo prašymo išduoti statybos leidimą įregistravimo dienos iki pranešimo statytojui, kad jis gali parengtą leidimą pasiimti, pateikimo (išsiuntimo) dienos.

## Slide 48: STATYBOS LEIDIMAS
Jei statybos leidimas per nustatytą terminą nebuvo išduotas ir Statytojui nepranešta apie neišdavimo priežastis, statytojas turi teisę vykdyti statybą be leidimo, tačiau apie tai raštu pranešęs statybos leidimą išduodančiam viešojo administravimo subjektui ne vėliau kaip prieš 5 dienas iki statybos pradžios. Leidimą išduodantis subjektas privalo šį raštą įregistruoti kaip statybos leidimą. Rašto kopija, statybos leidimui būtini duomenys bei dokumentai siunčiami Reglamento nustatyta tvarka. Jei Statytojo valdomame žemės sklype ar jo dalyje yra užfiksuotas savavališkos statybos faktas ir nustatyta tvarka nėra pašalinti savavališkos statybos padariniai, jis šiame punkte nurodyta galimybe pasinaudoti negali ir neturi teisės vykdyti statybą be statybos leidimo, o jo rašto, kaip statybos leidimo, viešojo administravimo subjektas neregistruoja ir raštu informuoja Statytoją, kad jis privalo pašalinti savavališkos statybos padarinius.

## Slide 49: STATYBOS LEIDIMAS
Statybos leidimas galioja 10 metų. Raštiški valstybės tarnautojų pritarimai, suteikiantys teisę statyti nesudėtingus (tarp jų – laikinus) statinius, galioja 3 metus.
Statybos leidimas netenka galios:
1. kai įstatymų nustatyta tvarka žemės sklypas (jo dalis) paimamas visuomenės poreikiams;
2. teismo sprendimu;
3. jei nuo leidimo išdavimo dienos per 3 metus statinys nebuvo pradėtas statyti arba per 10 metų nebuvo pripažintas tinkamu naudoti;
4. kai statybos leidimą įstatymų nustatyta tvarka panaikina jį išdavęs viešojo administravimo subjektas.

## Slide 50: STATYBOS LEIDIMAS
Iki statybos leidimo galiojimo pasibaigimo, jei statinys pradėtas statyti, statybos leidimo galiojimas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgesniam kaip 3 metų terminui. Norėdamas pratęsti statybos leidimo galiojimą, Statytojas ne vėliau kaip per 1 mėnesį iki statybos leidimo galiojimo pasibaigimo dienos pateikia savivaldybės administracijai arba apskrities viršininko administracijai prašymą pratęsti statybos leidimo galiojimą, nurodydamas pratęsimo motyvus ir pratęsimo terminą. Prie prašymo pridedamas galiojantis statybos leidimas ir apskrities viršininko administracijos išduota pažyma, kad statinys statomas be esminių nukrypimų nuo statinio projekto

## Slide 51: STATYBOS LEIDIMAS
Tokia pat tvarka vieną kartą ne ilgesniam kaip 1 metų terminui pratęsiamas raštiškų valstybės tarnautojų pritarimų supaprastintam statinio projektui galiojimas.
Statybos leidimo ar raštiškų valstybės tarnautojų pritarimų supaprastintam statinio projektui galiojimas pratęsiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pratęsti galiojimą įregistravimo dienos.

## Slide 52: STATYBOS LEIDIMAS
Statybos tęsimas, pasibaigus statybos leidimo galiojimo laikui arba statybą sustabdžius, užtraukia Statytojui ir statybos rangovui tokią pat įstatymais nustatytą atsakomybę, kaip ir už statybos darbų vykdymą neturint statybos leidimo.
Juridiniam ar fiziniam asmeniui, įsigijusiam nebaigtą statyti, rekonstruoti ar kapitališkai remontuoti statinį, visos Statytojo, gavusio statybos leidimą, prievolės ir teisės pereina tik po to, kai šis leidimas perregistruojamas statinį įsigijusio asmens vardu.

## Slide 53: STATYBOS LEIDIMAS
Privaloma gauti naują statybos leidimą (pakeitus arba papildžius, jei reikia, kitus statybos leidimui išduoti reikalingus dokumentus), kuriame nurodomas ir turėto statybos leidimo Nr. bei jo išdavimo data, šiais atvejais:
1. jei keičiami šie esminiai statinio projekto sprendiniai: statinio ar jo dalių vieta sklype, statinio ar jo dalių paskirtis, didinamas statinio užstatymo plotas, didinamas statinio ar jo dalių aukštis;
2. jei pasikeičia statybos leidime nurodyti pagrindiniai statinio rodikliai (bent vienas iš jų, išskyrus atvejį, kai dėl nelaikančiųjų konstrukcijų keitimo pasikeičia statinio bendrasis plotas arba jo dalys);
3. jei keičiamos statinio laikančios konstrukcijos (jų tipas, kiekis, matmenys);
4. jei keičiami statinio projekto sprendiniai taip daro įtaką kitiems statinio projekto sprendiniams, įgyvendinantiems esminius statinio reikalavimus, kad pagal normatyvinių statybos techninių dokumentų arba normatyvinių statinių saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus šiuos sprendinius būtina pakeisti.

## Slide 54: STATYBOS LEIDIMAS
Kad gautų statybos leidimą tik statinį griauti, statytojas privalo pateikti savivaldybės administracijos direktoriui šiuos dokumentus:
1. nustatytos formos prašymą;
2. statinio bendrosios nuosavybės bendraturčių sutikimą, kai numatoma griauti bendraturčiams priklausantį statinį ar jo dalį;
3. įstatymų nustatyta tvarka priimtą sprendimą nugriauti statinį, priklausantį valstybės, savivaldybės ar kito juridinio asmens nuosavybei;
4. statinio griovimo technologijos aprašymą, o griaunant ypatingą statinį, – statinio griovimo projektą;
5. statinio kadastrinių matavimų bylą (kopiją) ir pažymėjimą apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotą statinį ir teises į jį. Kai griaunamas statinys nepripažintas tinkamu naudoti ir neįregistruotas Nekilnojamojo turto registre, pateikiamas jo turtinę priklausomybę liudijantis dokumentas.

## Slide 55: STATYBOS LEIDIMAS
Statybos leidimas griauti statinį išduodamas per 10 dienų nuo prašymo nugriauti statinį priėmimo dienos. Jei statybos leidimas griauti statinį neišduodamas, savivaldybės administracijos subjektas (apskrities viršininko administracija) per 10 dienų nuo prašymo nugriauti statinį gavimo raštu apie tai praneša prašymą pateikusiam asmeniui, nurodydamas konkrečias neišdavimo priežastis.
Statybos leidimas nugriauti statinį galioja 3 metus

## Slide 56: STATYBOS LEIDIMAS
Statinys yra nugriautas ir statybvietė sutvarkyta, kai išardytos visos konstrukcijos (tarp jų ir pamatai), pašalintos statybinės medžiagos bei atliekos, susidariusios griovimo metu, ir išlygintas žemės paviršius. Tais atvejais, kai požeminės statinio dalies išardymas sudėtingas ir nebūtinas, leidžiama požeminę dalį išardyti ne visą, tačiau ne mažiau nei 0,5 m nuo žemės paviršiaus. Nugriautas statinys išregistruojamas iš Nekilnojamojo turto registro.

## Slide 57
Leidimas ir projekto derinimas nereikalingas, kai vykdomi tokie bendrieji statybos remonto darbai:
- remontuojami stogai, nekeičiant konstrukcinio sprendimo ir dangos tipo;
- remontuojami pastatų fasadai, nekeičiant apdailos tipo ir spalvinio sprendimo;
- remontuojamos patalpos, neardant, nekeičiant arba nestiprinant laikančias ir išorines atitvarines konstrukcijas, nedidinant laikančiųjų konstrukcijų apkrovas ir nepertvarkant bendrojo naudojimo patalpas.
Visais kitais atvejais statinių remonto ir rekonstravimo darbai įforminami laikantis STR 1.08. 02:2002 [5.2].
Prieš pradedant statinių remonto ir rekonstrukcijos darbus su užsakovu suderinama statybvietės įrengimo ir atliekų šalinimo tvarka.
Kai statinių remonto ir rekonstravimo darbams yra nurodyti specialieji reikalavimai, statybos vadovas privalo jų laikytis.
Statinių remonto ir rekonstravimo darbai vykdomi vadovaujantis normatyviniais dokumentais, medžiagų ir gaminių gamintojų rekomendacijomis ir šių statybos taisyklių skyriuose pateiktomis statybos darbų vykdymo taisyklėmis.

## Slide 58: STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖ IR STATINIO EKSPERTIZĖ
Bendroji projekto ekspertizė – techninio projekto, kaip vientiso techninio dokumento, įvertinimas, patikrinant kaip statinio ir jo dalių bei sistemų (statinio inžinerinių sistemų, statinio ir statybos sklypo reikmes tenkinančių inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų), statybos sklypo tvarkymo projekto sprendiniai atitinka: esminius statinio reikalavimus, kitus statybos teisės aktų nustatytus reikalavimus bei privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų reikalavimus, taip pat projekto sprendinių tarpusavio ryšį ir suderinamumą. Bendroji projekto ekspertizė apibendrina dalinių projekto ekspertizių (kurios yra bendrosios projekto ekspertizės sudėtinės dalys) aktuose pateiktų projekto dalių įvertinimus, suderina juos tarpusavyje, patikrina jų kokybę ir pateikia bendrą projekto įvertinimą;

## Slide 59: PROJEKTO EKSPERTIZĖ
Dalinė projekto ekspertizė – bendrosios projekto ekspertizės sudėtinė dalis; tam tikros projekto dalies įvertinimas, patikrinant kaip projekto dalies sprendiniai atitinka statinio esminius reikalavimus, kitus statybos teisės aktų nustatytus reikalavimus bei šių sprendinių tarpusavio ryšį su kitų projekto dalių sprendiniais; savarankiška (prilyginama bendrajai projekto ekspertizei) projekto dalies ekspertizė, kai projektą sudaro tik viena dalis ir bendroji projekto ekspertizė nerengiama;

## Slide 60: PROJEKTO EKSPERTIZĖ
Specialioji projekto ekspertizė – įvertinimas, kaip statinio projekte įgyvendinti įstatymų ir kitų teisės aktų pagrindu normatyviniuose statinio saugos bei paskirties dokumentuose nustatyti reikalavimai. Specialiąją projekto ekspertizę atlieka statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos pagal joms įstatymų ir kitų teisės aktų priskirtas priežiūros sritis ir šių institucijų nustatyta tvarka; prie specialiosios projekto ekspertizės taip pat priskiriama projekto technologinės dalies ekspertizė;

## Slide 61: PROJEKTO EKSPERTIZĖ
Statinio ekspertizė – esamo ar statomo statinio techninės būklės įvertinimas, norint nustatyti, ar statinys atitinka Statybos įstatymo nurodytus esminius statinio reikalavimus.

## Slide 62: PROJEKTO EKSPERTIZĖ
Naujo statinio statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto atvejais bendroji projekto ir dalinė projekto ekspertizės yra privaloma, išskyrus atvejus, kai pastatai atnaujinami (modernizuojami) pagal Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius statinių projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams, arba pagal projektus, parengtus naudojant Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius konstrukcinius elementus:

## Slide 63: PROJEKTO EKSPERTIZĖ
Sudėtingų konstrukcijų ir sudėtingų technologijų statinių darbo projektų konstrukcinės dalies ekspertizė yra privaloma, taip pat privaloma atlikti ir kitų darbo projekto dalių ekspertizę, jei tai nurodyta techninio projekto ekspertizės akte:

## Slide 64: PROJEKTO EKSPERTIZĖ
1.Aukštybiniai pastatai - Aukštesni, negu 30 m, skaičiuojant nuo žemės paviršiaus altitudės iki pastato stogo konstrukcijos aukščiausiojo taško
2. Įgilinti pastatai - Pastatai, kurių įgilinimas didesnis kaip 7 m (skaičiuojant nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės iki įgilinto pastato žemutinės patalpos grindų paviršiaus)
3.Didelių atstumų tarp atramų statiniai - Atstumas tarp atramų (didžiausias horizontalus atstumas statinyje tarp horizontalių statinio ašių, kuriose yra atraminės konstrukcijos, laikančios perdenginio ar denginio konstrukcijas) 12 m ir didesnis.
4.Branduolinės energetikos objektų statiniai
5.JĖGAINIŲ STATINIAI - 1 MW ir didesnės galios elektros ir šilumos gamybos statiniai; GILUMINIAI ŽEMĖS ŠILUMOS PAĖMIMO IR GRĄŽINIMO STATINIAI.
6.Hidrotechnikos statiniai, išskyrus žemės ūkio melioracijos statinius - Patvankos aukštis didesnis kaip 3 m ir tvenkinio plotas didesnis kaip 5 ha
7.JŪROS NAFTOS IR DUJŲ GAVYBOS STATINIAI
8.Oro uostai (aerodromai)

## Slide 65: PROJEKTO EKSPERTIZĖ
9.Geležinkelio keliai, geležinkelio techninio aptarnavimo stotys, Jūrų ir upių uostai, krantinės, prieplaukos
10.Keleivių, prekių, produktų, medžiagų ir kt. terminalai
11.Įvairios paskirties bokštiniai statiniai – dūmtraukiai (išskyrus priblokuotą prie gyvenamojo pastato, skirtą šio pastato reikmėms), vandentiekio bokštai, vandens aušyklos, silosinės ir kt. - Aukštesni kaip 15 m
12.Vėjo jėgainės - Aukštesnės kaip 30 m
13.Vandenvietės, vandenruošos statiniai - 500 m3/d ir didesnio našumo
14.Paviršinių (lietaus) nuotekų valyklos - Skirtos surinkti nuotekas iš 50 ha ir didesnių teritorijų
15.Degalinės
16.Sandėliai - 1000 m2 ir didesnio bendrojo ploto
17.Šaldomieji pastatai ir patalpos - 5000 t ir talpesni

## Slide 66: PROJEKTO EKSPERTIZĖ
Kitų Sudėtingų konstrukcijų ir sudėtingų technologijų statinių darbo projekto konstrukcinės dalies ekspertizė privaloma, jei tai nurodyta techninio projekto bendrosios ekspertizės akte (projekto įvertinime).
Jei projektą sudaro tik viena dalis, atliekama tik dalinė projekto ekspertizė, kuri prilyginama bendrajai projekto ekspertizei.

## Slide 67: PROJEKTO EKSPERTIZĖ
Specialiosios projekto ekspertizės privalomumo atvejus, atlikimo tvarką nustato ir šią ekspertizę atlieka statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos pagal joms įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktą kompetenciją ir priskirtas normavimo sritis .
Kai specialioji projekto ekspertizė yra privaloma, ji turi būti atlikta iki projekto ekspertizės pradžios ir jos išvados pateikiamos Ekspertizės rangovui kartu su ekspertuojamu Projektu. Projekto ekspertizė atliekama gavus teigiamas specialiosios projekto ekspertizės išvadas.
Jei specialioji projekto ekspertizė atliekama to statinio projekto, kurio projekto ekspertizė yra neprivaloma, specialiosios projekto ekspertizės išvados įforminamos ir pateikiamos statytojui (užsakovui), kopija – projektuotojui, kaip savarankiškos ekspertizės išvados.

## Slide 68: STATINIO EKSPERTIZĖ
Statinio ekspertizė atliekama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, atliekančios statybos valstybinę priežiūrą, arba viešojo administravimo subjektų, atliekančių statinių naudojimo priežiūrą, reikalavimu tik tais atvejais, kai:
1. įvyko statomo ar naudojamo statinio avarija ar yra nustatyta jos grėsmė, pastebėtos statinio deformacijos;
2. gautas statytojo (užsakovo) ar statinio naudotojo skundas, kad statinys neatitinka esminių reikalavimų, arba kai yra prielaidų, kad šie reikalavimai yra pažeisti stichinių nelaimių ar kitų ekstremalių situacijų metu.

## Slide 69: PAKARTOTINĖ PROJEKTO IR STATINIO EKSPERTIZĖ
Ekspertizės užsakovas, nesutinkantis su projekto ar statinio ekspertizės akto išvadomis, turi teisę užsakyti pakartotinę ekspertizę atlikti kitam ekspertizės rangovui.
Kai atlikta pakartotinė projekto ekspertizė, kuria ekspertize (pirmine ar pakartotine) vadovautis, sprendžia statytojas (užsakovas).
Kai atliekama pakartotinė statinio ekspertizė, kuria ekspertize (pirmine ar pakartotine) vadovautis sprendžia:
1. statytojas (užsakovas), jei atliekama statomo statinio ekspertizė;
2. statinio savininkas (naudotojas), jei atliekama naudojamo statinio ekspertizė;
3. abiem atvejais priimant sprendimą dalyvauja statybos valstybinės priežiūros subjekto, inicijavusio pirminę statinio ekspertizę, atstovas.

## Slide 70: PAKARTOTINĖ PROJEKTO IR STATINIO EKSPERTIZĖ
Projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas projektavimo darbų rangos sutartyje nustatytu laiku be papildomo apmokėjimo, jei projektavimo darbų rangos sutartyje nenumatyta kitaip, arba raštu statytojui (užsakovui) išdėstyti motyvus, jei minėtos pastabos prieštarauja statybos teisės aktams arba jų negalima įvykdyti.
Projektuotojas turi teisę atsisakyti vadovautis projekto ekspertizės akte pateiktomis privalomomis pastabomis, informuodamas apie tai raštu statytoją (užsakovą) bei ekspertizės vadovą, jei šios pastabos nepagrįstos statybos teisės aktais, privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais ir reikalauti iš statytojo (užsakovo) atlikti pakartotinę ekspertizę.

## Slide 71: STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA
Statinio projekto vykdymo priežiūra – statytojo (užsakovo) organizuota statinio projektuotojo atliekama statybos priežiūra, kurios tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą ir kad būtų įgyvendinta statinio projekte sukurta statinio architektūra. Statinio projekto dalies vykdymo priežiūra yra statinio projekto vykdymo priežiūros dalis
Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas – architektas, statybos inžinierius, vadovaujantis statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovams ir prižiūrintis statinio projekto sprendinių įgyvendinimą statybos metu;
Statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas – architektas, statybos inžinierius, prižiūrintis statinio projekto dalies sprendinių įgyvendinimą statybos metu.

## Slide 72: STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA
Statinio projekto vykdymo priežiūra privaloma, kai statomas naujas, rekonstruojamas ar kapitališkai remontuojamas:
1. ypatingas statinys;
2. statinys (ypatingas, neypatingas, I ir II kategorijos nesudėtingas (tarp jų laikinas)) saugomoje teritorijoje.

## Slide 73: STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA
Statant atnaujinant (modernizuojant) pastatus pagal Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos patvirtintus tipinius statinių projektus, pritaikytus konkretiems atnaujinamiems (modernizuojamiems) pastatams, statinio projekto vykdymo priežiūra yra neprivaloma ir gali būti atliekama statytojo (užsakovo) iniciatyva.

## Slide 74: STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA
Statinio projekto vykdymo priežiūrą (statybos metu), statinio projektuotojo pavedimu, atlieka statinio projekto rengėjas pagal statytojo (užsakovo) ir statinio projektuotojo pasirašytą statinio projekto vykdymo priežiūros sutartį.
Statytojas (užsakovas) turi teisę pavesti projektuotojui statinio projekto vykdymo priežiūrą ir statinio statybos techninę priežiūrą.

## Slide 75: STATINIO STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Statinio (išskyrus nesudėtingą) statybos techninė priežiūra yra privaloma. Šis reikalavimas netaikomas atliekant statinio paprastąjį remontą.
Draudžiama sudaryti sutartį Techninei priežiūrai atlikti su to statinio statybos rangovu ar jo struktūroje dirbančiais fiziniais asmenimis.

## Slide 76: STATINIO STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Visų statinių, kuriems taikomas šis reglamentas, statybai privaloma bendroji (bendrųjų statybos darbų) Techninė priežiūra.
Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros organizuojamos kaip bendrosios (bendrųjų statybos darbų) Techninės priežiūros dalys arba skiriamos į savarankiškas specialiąsias statinio statybos technines priežiūras.

## Slide 77: STATINIO STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Statytojas (užsakovas) Techninei priežiūrai atlikti skiria (samdo) statinio statybos techninį prižiūrėtoją (bendrosios statinio statybos priežiūros vadovą) vienu iš žemiau išvardytų būdų:
1. jei statinio statybos techninio prižiūrėtojo parinkimas pavedamas juridiniam asmeniui (įskaitant projektavimo įmonę, parengusią to statinio projektą), sudaroma Techninės priežiūros sutartis su tuo juridiniu asmeniu;
2. jei statytojas (užsakovas), kai jis yra juridinis asmuo, paveda Techninę priežiūrą atlikti savo struktūriniam padaliniui (tarnybai), kuris nuolat atlieka tas funkcijas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas kiekvieno konkretaus statinio statybos techninei priežiūrai atlikti skiriamas įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu (nustatytu įmonės įstatuose) nesudarant darbo sutarties;
3. jei statytojas (užsakovas) yra fizinis asmuo, statinio statybos techninį prižiūrėtoją jis samdo pagal darbo sutartį;
4. jei statinio statybos techniniu prižiūrėtoju pasirinktas atestuotas fizinis asmuo, statytojas (užsakovas) sudaro darbo sutartį su tuo fiziniu asmeniu.

## Slide 78: STATINIO STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
II grupės nesudėtingo pastato, statomo statytojo (užsakovo) ar jo šeimos narių reikmėms, Techninę priežiūrą gali vykdyti pats statytojas (arba jo šeimos narys), turintis aukštąjį ar aukštesnįjį (specialųjį vidurinį) techninį išsimokslinimą. Šiuo atveju statytojas (užsakovas) neprivalo turėti statinio statybos techninio prižiūrėtojo kvalifikacijos atestato, tačiau jis kartu su prašymu viešojo administravimo subjektui statybos leidimui gauti, privalo pateikti įsipareigojimą raštu, kad jis Techninę priežiūrą vykdys pats ir prisiima atsakomybę už šiame reglamente nustatytas statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigas.

## Slide 79: SAUGOS IR SVEIKATOS PRIEMONIŲ STATYBVIETĖJE KOORDINAVIMAS
Užsakovas (statytojas) arba statinio projekto/statybos valdytojas, kai statinį projektuojant/statant dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, paskiria vieną ar kelis saugos ir sveikatos koordinatorius, kurie turi užtikrinti, kad statinio projekte būtų numatyti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai ir statybos metu privalo kontroliuoti norminiuose teisės aktuose nustatytų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimą.
Statytojas (užsakovas) arba statinio projekto/statybos valdytojas privalo užtikrinti, kad visuose statinio projektavimo etapuose būtų įvertinti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos principai bei darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimai.
Statinio projektavimo/statybos koordinatoriais skiriami asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka įgiję teisę eiti šias pareigas

## Slide 80: SAUGOS IR SVEIKATOS PRIEMONIŲ STATYBVIETĖJE KOORDINAVIMAS
Statytojas turi paskirti koordinatorių, kuris jo vardu statybvietėje koordinuotų saugos ir sveikatos priemones. Statytojas turi paskirti asmenį, kuris turėtų reikiamą kvalifikaciją, kad profesiniu atžvilgiu galėtų užtikrintai vykdyti koordinavimo funkciją. Koordinatorius veikia statytojo vardu. Statytojas atsako, kad jo paskirtas koordinatorius vykdytų savo funkcijas. Koordinatoriumi statytojas gali paskirti save, savo įmonės darbuotoją arba asmenį, nesusijusį su jo įmone.

## Slide 81: SAUGOS IR SVEIKATOS PRIEMONIŲ STATYBVIETĖJE KOORDINAVIMAS
Statytojas (užsakovas) arba statinio projekto/statybos valdytojas, paskyręs koordinatorių, neatleidžiamas nuo koordinatoriaus pareigų vykdymo užtikrinimo ir neatleidžiamas nuo pareigos sudaryti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas.
Statytojas (užsakovas) už nustatytų pareigų nevykdymą ar nepatenkinamą vykdymą atsako pagal Civilinį kodeksą ir Administracinių teisės pažeidimų kodeksą

## Slide 82: SAUGOS IR SVEIKATOS PRIEMONIŲ STATYBVIETĖJE KOORDINAVIMAS
Statytojo (užsakovo) pareigos
Statytojas turi koordinuoti visų darbdavių, kurie dirba statybvietėje saugos ir sveikatos priemones, nepaisant to, ar tai yra subrangovai, su kuriais jis pats nesudaręs sutarties. Statytojas koordinuoja saugos darbus:
- paskirdamas koordinatorių;
- pasirūpindamas, kad koordinatorius rengtų saugos susirinkimus;
- pasirūpindamas, kad koordinatorius statybvietėje palaikytų ryšį asmeniškai.
Statytojas turi imtis visų būtinų priemonių, kad darbuotojų saugos ir sveikatos planas, atsižvelgiant į atskirus atvejus, įeitų į sutarties sudarymo ir vykdymo metmenis arba į pasiūlymą dėl kainos, arba į sutartinius dokumentus, kuriuose jis būtų išdėstytas atskirame skirsnyje su atskiru pavadinimu.

## Slide 83
pastato energinis naudingumas – pagal Reglamento reikalavimus apskaičiuotas energijos kiekis, išreikštas pastato energinio naudingumo klase, reikalingas naudojant pastatą pagal paskirtį
pastato energinio naudingumo sertifikavimas – reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato energijos sunaudojimas, įvertinamas pastato energinis naudingumas priskiriant pastatą energinio naudingumo klasei ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas;
pastato energinio naudingumo sertifikatas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas sertifikatas, kuriame pagal šio Reglamento reikalavimus įvertintas pastato energijos suvartojimas ir nurodoma energinio naudingumo klasė.
Pastatai klasifikuojami į 7 klases: a, b, c, d, e, f, g. A klasė yra laikoma aukščiausia ir ji nurodo labai energiškai efektyvų pastatą.

## Slide 84: SERTIFIKAVIMAS TURI BŪTI ATLIKTAS:
prieš pripažįstant pastatą ar jo dalį tinkamais naudoti;
jei pastatas parduodamas ir jo sertifikato galiojimo laikas pasibaigė arba pastatas nebuvo sertifikuotas, sertifikavimas turi būti atliktas prieš įforminant pastato pardavimą
jei pastatas išnuomojamas ir jo sertifikato galiojimo laikas pasibaigė arba pastatas nebuvo sertifikuotas, sertifikavimas turi būti atliktas prieš įforminant pastato nuomą.
Jei pripažįstama tinkama naudoti naujai statomo ar kapitaliai renovuojamo pastato dalis, kuri gali būti naudojama neatsižvelgiant į tai, ar likusių dalių statyba užbaigta, šios pastato dalies sertifikavimas privalomas.

## Slide 85: PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKAVIMO DALYVIAI
Sertifikavimo užsakovas. Sertifikavimo užsakovu gali būti fizinis ar juridinis asmuo. Sertifikavimo užsakovas atsako už pateiktų pastato būklės duomenų teisingumą. Sertifikavimas atliekamas, kai užsakovas patvirtina pastato būklės duomenis.
Ekspertas, turintis teisę atlikti pastatų sertifikavimą, atsakingas už objektyvų ir kokybišką sertifikavimo proceso atlikimą.
Aplinkos ministerijos paskirtoji įstaiga, vykdanti sertifikavimo proceso priežiūrą. Įstaiga, vykdanti sertifikavimo proceso priežiūrą, atsaking
a už teisingą sertifikavimo rezultatų paskelbimą
Sertifikavimo užsakovo ir eksperto, turinčio teisę atlikti pastatų sertifikavimą, santykius ir veiklą reglamentuoja Lietuvos teisės aktai.

## Slide 86: ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS, JO GALIOJIMO LAIKAS IR PASKIRTIS
Valstybės narės užtikrina, kad kai pastatai statomi, parduodami ar išnuomojami, savininkui būtų išduodamas energinio naudingumo sertifikatas arba, kad savininkas jį išduotų būsimam pirkėjui ar nuomininkui.
Energinio naudingumo sertifikato galiojimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 10 metų.
Butų arba daugiabučio pastato atskiro naudojimo patalpų sertifikatas gali būti išduoštas remiantis bendru sertifikatu, išduotu visam daugiabučiam pastatui su bendra šildymo sistema arba kito tipinio to paties daugiabučio pastato buto įvertinimu.
Pastatų energinio naudingumo sertifikatuose nurodomi kontroliniai dydžiai (galiojantys standartai) ir gairės, kad vartotojas galėtų įvertinti energinį pastato naudingumą. Prie sertifikato pridedamos rekomendacijos dėl ekonomiškai efektyvaus energinio naudingumo gerinimo.

## Slide 87: STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI TVARKA
Rangos būdu pastatytų, rekonstruotų, kapitališkai suremontuotų (toliau – Pastatytų) statinių pripažinimo tinkamais naudoti organizavimas yra statytojų (arba jų įgaliotų asmenų) ir rangovų bendra pareiga.
Kitų statinių, nepripažintų tinkamais (nepriimtų) naudoti naudojimas draudžiamas ir užtraukia įstatymais nustatytą atsakomybę.

## Slide 88: STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI TVARKA
Statinius pripažįsta tinkamais naudoti komisijos, kurias skiria Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. Komisijos darbe privalo dalyvauti statinio statybos rangovo (rangovų, subrangovų) atstovai (statybos, specialiųjų darbų vadovas) ir statybos techninis prižiūrėtojas).

## Slide 89: STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI TVARKA
Gavęs statytojo rašytinį prašymą pripažinti statinį tinkamu naudoti, komisijos pirmininkas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų laišku, elektroniniu paštu arba faksu praneša komisijos nariams numatomą statinio patikrinimo dieną ir valandą, o kai numatoma tikrinti pastatus, kuriems privalomas garso klasifikavimas ar energinis sertifikavimas, – elektroniniu paštu arba faksu taip pat praneša Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.
Komisija turi būti sudaryta ir pradėti darbą ne vėliau kaip po 20 darbo dienų nuo statytojo prašymo gavimo.

## Slide 90: STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI TVARKA
Trūkstant dokumentų, jiems neatitinkant nustatytų reikalavimų bei pastebėjus statinio neatitikimus šiems dokumentams, komisija pateikia statytojui (užsakovui) šių trūkumų ir neatitikimų sąrašą, pasirašytą komisijos narių (pagal kompetenciją) ir komisijos pirmininko. Pašalinus sąraše išvardytus neatitikimus, statytojas (užsakovas) suderina su komisija naują statinio pripažinimo tinkamu naudoti datą. bet ne vėlesnę kaip 10 darbo dienų nuo statytojo pranešimo apie darbų užbaigimą gavimo

## Slide 91: STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI TVARKA
Jei statybos metu pasikeičia kai kurie normatyvinių statybos dokumentų reikalavimai, statinių parengimą naudoti tikrinančios komisijos vadovaujasi tais reikalavimais, kurie galiojo ir buvo numatyti statybos leidimų išdavimo metu;
Žiemos metu (gruodžio–kovo mėn.) komisiją skirianti institucija gali leisti atidėti sklypų apželdinimą, įvažiuojamųjų kelių, ūkinių, sporto bei žaidimų aikštelių dangos viršutinio sluoksnio paklojimą ir fasadų fragmentų apdailą iki šiems darbams palankaus artimiausio sezono, tačiau ne vėliau kaip iki rugsėjo 1 d. Žiemos metu ir augalų vegetacijos laikotarpiu gali leisti atidėti medelių ir krūmų sodinimą, tačiau jis turi būti užbaigtas per artimiausią sodinimo sezoną. Konkrečius darbų baigimo terminus bei jų kontrolės vykdymo tvarką nustato statinio parengimą naudoti tikrinanti komisija.

## Slide 92: STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI TVARKA
Statinio pripažinimo tinkamu naudoti data laikoma akto pasirašymo data.
Po vieną patvirtinto akto (su priedais) egzempliorių per 5 dienas po jo pasirašymo įteikiama statytojui, statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisiją paskyrusiai institucijai ir apskrities, kurios teritorijoje yra statinys, viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui (skyriui). Statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisijos nariams pareikalavus, jiems taip pat įteikiama patvirtinta akto kopija. Institucija, paskyrusi statinio pripažinimo tinkamu naudoti komisiją, per 14 kalendorinių dienų nuo akto pasirašymo perduoda pranešimą Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui apie statinio pripažinimą tinkamu naudoti.
Pasirašius statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktą, statytojas (užsakovas) privalo statinį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre ir jį naudoti teisės aktais nustatyta tvarka.

## Slide 93: STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI TVARKA
Statinio garantinis terminas nustatomas statinio projektavimo, rangos ir statinio statybos techninės priežiūros sutartyse. Šis terminas negali būti trumpesnis (skaičiuojant nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos) kaip 5 metai, paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) – 10 metų, o jeigu buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų

## Slide 94: STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI TVARKA
Garantiniu statinio eksploatavimo laiku atsiradus statybos defektų, statytojas (naudotojas) pasikviečia rangovą, užfiksuoja raštu defektus ir suderina rangovo siūlomą jų pašalinimo laiką. Rangovui neatvykus arba jam atsisakius pasirašyti aktą, kuriame užfiksuoti defektai, statytojas (naudotojas) šį aktą surašo vienašališkai. Rangovas privalo šiuos defektus pašalinti savo lėšomis, suderintu laiku. Jei rangovas atsisako juos šalinti arba nepašalina nustatytu laiku, statytojas (naudotojas) juos pašalina ūkio būdu arba kito rangovo jėgomis, o faktiškas išlaidas (netesybas) išieško iš statinį stačiusio rangovo įstatymais bei rangos sutartimi nustatyta tvarka. Dėl projekto klaidų garantiniu eksploatacijos laiku atsiradusius statinio defektus rangovas šalina projektuotojo sąskaita.

## Slide 95: STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI TVARKA
STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI KOMISIJOMS TEIKIAMŲ DOKUMENTŲ BENDRAS SĄRAŠAS:
1. Statinio projektas (techninis projektas ir darbo projektas, jei projektavimas buvo vykdomas dviem etapais; techninis – darbo projektas, jei projektavimas buvo vykdomas vienu etapu; supaprastintas projektas II grupės nesudėtingiems statiniams) su nustatyta tvarka atliktais ir įteisintais pakeitimais, papildymais bei taisymais. Statinio projekto sprendinių dokumentai (techninės specifikacijos ir brėžiniai) privalo turėti žymą „TAIP PASTATYTA“ su statinio techninio prižiūrėtojo ir statinio statybos vadovo parašais.
2. Statybos leidimas (kai jis privalomas).
3. Statybos darbų žurnalas (kai jis privalomas).

## Slide 96: STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI TVARKA
4. Naujų statinių (išskyrus nesudėtingus) pagrindinių ašių nužymėjimo aktai bei schemos.
5. Sklypo, kuriame yra naujai pastatytų arba rekonstruotų (keičiant užstatymo plotą) statinių, geodezinė nuotrauka.
6. Inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos.
7. Inžinerinių tinklų apžiūrėjimo ir išbandymo aktai.
8. Technologinių inžinerinių sistemų išbandymo aktai.
9. Statinio inžinerinių sistemų išbandymo aktai.
10. Paslėptų darbų patikrinimo aktai.
11. Statybos produktų atitikties dokumentai.
12. Geriamojo vandens kokybės tyrimo, projekte numatytų triukšmo, vibracijos, apšvietimo ir kitų matavimų dokumentai.

## Slide 97: STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI TVARKA
13. Pastato garso klasifikavimo protokolas, – privalomas pripažįstant tinkamais naudoti naujus gyvenamuosius pastatus (išskyrus vienbučius namus), gydymo paskirties pastatus, taip pat šių paskirčių patalpas, formuojamas kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai.
14. Laikančių konstrukcijų išbandymų apkrovomis (kai jie numatyti statinio projekte) aktai, metalo konstrukcijų suvirintų jungčių apžiūrėjimo ir matavimų aktai bei jų patikrinimo neardančiais metodais (kai projekte nurodyti privalomų patikrinimų neardančiais metodais kiekiai ir būdai) išvados, metalo ir medžio konstrukcijų padengimo priešgaisrinėmis dangomis bei medžio konstrukcijų antiseptinimo paslėptų darbų aktai.

## Slide 98: STATINIŲ PRIPAŽINIMO TINKAMAIS NAUDOTI TVARKA
15. Statinio kadastrinių matavimų byla (tiesiant vartotojų prijungimo prie veikiančių inžinerinių tinklų įvadus, kurių projektų ir statybos užsakovai yra veikiančius tinklus eksploatuojančios įmonės, šių įvadų kadastrinių matavimų bylos neprivalomos).
16. Visuomenės sveikatos centro pažyma apie elektromagnetinio lauko stiprį bei jo atitiktį higienos normoms (kai pripažįstami tinkamais naudoti telekomunikacijų statiniai).
17. Statybos darbų perdavimo–priėmimo aktas (kai darbai atlikti rangos būdu).
18. Pažyma apie statybinių atliekų perdavimą jas tvarkančiai įmonei arba jų sutvarkymą regiono aplinkos apsaugos departamento nurodytu būdu.
21. Pastato energinio naudingumo sertifikatas.

## Slide 99
Pastaba. Atsižvelgdama į statinio paskirtį, kategoriją ir jo statybą reglamentuojančių teisės aktų specifinius reikalavimus, teikiamų dokumentų sąrašą komisija gali patikslinti.
19. Statinio techninis pasas. Šis dokumentas neprivalomas pripažįstant tinkamais naudoti nesudėtingus statinius, 1–2 butų gyvenamuosius namus ir jų priklausinius, statinius, esančius namų valdoje kaimo gyvenamojoje vietovėje, žemės ūkio paskirties pastatus, įrašytus į Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, taip pat šio priedo 20 punkte nurodytus pastatus.
20. Pastato techninis-energetinis pasas. Šis dokumentas privalomas pripažįstant tinkamais naudoti apšildomus pastatus, kurių naudingasis plotas didesnis kaip 1000 kvadratinių metrų.

## Slide 100: NESUDĖTINGI STATINIAI
I grupės nesudėtingiems statiniams:
neprivalomas statinio projektas;
nereikalingas statybos leidimas;
neprivaloma skirti (pasamdyti) statybos vadovą;
neprivaloma statinio statybos techninė priežiūra;
nereikalingas statybos leidimas statinį griauti;
neprivaloma atlikti: statinio kadastrinius matavimus, statinio pripažinimą tinkamu naudoti ir statinio registravimą Nekilnojamojo turto registre;

## Slide 101: NESUDĖTINGI STATINIAI
II grupės nesudėtingiems statiniams:
statybos sklypo inžinerinius tinklus, statinio inžinerines sistemas prijungiant prie už sklypo ribų esančių inžinerinių tinklų ar sklypo vidaus susisiekimo komunikacijas prijungiant prie už sklypo ribų esančių susisiekimo komunikacijų – viešųjų kelių (gatvių), vietoj statinio projektavimo sąlygų sąvado reikalingas šių tinklų ar komunikacijų savininkų raštiškas sutikimas, nustatant prijungimo sąlygas;
rengiamas supaprastintas statinio projektas, kurį patikrina savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, įgaliotas nustatyti statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo urbanistinius reikalavimus;
nereikalingas statybos leidimas. Vietoj jo reikalingas raštiškas valstybės tarnautojo pritarimas;
neprivaloma statinio projekto vykdymo priežiūra;
neprivaloma statinio statybos techninė priežiūra;
nereikalingas statybos leidimas statinį griauti;
nesudėtingiems laikiniems statiniams pripažinimo tinkamais naudoti procedūros neatliekamos

## Slide 102: NESUDĖTINGI STATINIAI
Projektuojant ir statant nesudėtingus statinius, draustis privalomuoju statinio projektuotojo ir rangovo civilinės atsakomybės draudimu nebūtina.
Pastaba. Minimalūs atstumai nuo pastatų iki kaimynų sklypo ribos turi būti 3 m. Mažinant pastatų atstumą iki kaimyninio žemės sklypo ribos arba blokuojant gretimų žemės sklypų pastatus, turi būti išlaikomi gaisrinės saugos reikalavimai ir gautas kaimyninio žemės sklypo savininko (naudotojo) sutikimas raštu.

## Slide 103: NESUDĖTINGI STATINIAI
Supaprastintą statinio projektą rengti ir šio projekto vykdymo priežiūrą atlikti, vadovauti statybai ir atlikti statybos techninę priežiūrą gali:
1. statytojas, kai supaprastintas statinio projektas rengiamas pasinaudojant kito tokio pat statinio supaprastinto projekto sprendiniais; šiuo atveju valstybės tarnautojams pateikiamas ir statinio supaprastintas projektas, kurio sprendiniais yra pasinaudota;
2. statytojas, turintis statybos ar architektūros aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą;
3. statybos ar architektūros aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą turintis fizinis asmuo, savo veiklą įteisinęs teisės aktų nustatyta tvarka;
4. fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę rengti neypatingų ar ypatingų statinių projektus, statyti tokius statinius ir atlikti jų statybos techninę priežiūrą .

## Slide 104: ŽEMĖS DARBAI
žemės darbai – viena iš statinio statybos bendrųjų darbų rūšių, kai statybos reikmėms kasamas gruntas, pilamas atvežtinis gruntas ar atliekami požeminiai darbai;
apsaugos zona – teisės aktais nustatyti žemės plotai (ruožai), kuriuose ribojamas grunto (žemės) kasimas;
Šis Reglamentas privalomas statant naujus, taip pat rekonstruojant, kapitaliai remontuojant ar griaunant (toliau – statant) esamus statinius, kai statybvietei (žemės darbų vykdymo vietai) yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.
Atskiras leidimas žemės darbams vykdyti neišduodamas.

## Slide 105: ŽEMĖS DARBAI
Žemės darbai teritorijoje, kuriai yra nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, atliekami tik:
1. gavus statinio statybos leidimą arba įgaliotų savivaldybės ir valstybės tarnautojų pritarimus – kai šie dokumentai yra privalomi;
2. gavus žemės savininko arba valdytojo raštiškus pritarimus (sutikimus, sutartis) (kai jie yra reikalingi);
3. turint su žemės darbų vykdymo vietoje esančių požeminių statinių, susisiekimo komunikacijų ir žemės savininkais (naudotojais, valdytojais) suderintą žemės darbų vykdymo aprašą ir schemą – kai nereikalingas statinio projektas.

## Slide 106: ŽEMĖS DARBAI
Už inžinerinių tinklų, kitų inžinerinių statinių ar archeologinio paveldo sugadinimą, saugomų augalų rūšių ir bendrijų radviečių ar augaviečių sunaikinimą ar sugadinimą vykdant žemės darbus atsako statinio statybos rangovas ar Statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu įstatymai ir kiti teisės aktai nenumato kitaip.
Kelio ženklai ir jų išdėstymas turi atitikti standartų reikalavimus ir schemas, nustatyta tvarka suderintas su teritorinės policijos įstaiga.
Kelio ženklus pagal suderintą su teritorinės policijos įstaiga schemą sukomplektuoja ir pastato žemės darbus vykdantis statinio statybos rangovas, subrangovas ar Statantis ūkio būdu statytojas (užsakovas) (toliau – Rangovas).

## Slide 107: ŽEMĖS DARBAI
Jei dėl žemės darbų būtina keisti visuomeninio transporto maršrutus, papildomas išlaidas dėl jų pakeitimo transporto įmonėms sumoka statytojas (užsakovas). Kai kelio savininkas (naudotojas) laikinai apriboja, nutraukia eismą ar uždaro kelią dėl žemės darbų, vykdomų kelio statybos (tiesimo), rekonstravimo, remonto, griovimo ar priežiūros darbų metu, atsiradę nuostoliai eismo dalyviams neatlyginami.
Prireikus išardyti atramines sienutes, laiptus, mažosios architektūros ar kitus statinius, statinio statybos vadovas iškviečia savininkus (naudotojus, valdytojus) ar jų atstovus. Ardymo darbai vykdomi šiems savininkams (naudotojams, valdytojams) ar atstovams kontroliuojant pagal jų nurodymus.

## Slide 108: ŽEMĖS DARBAI
Žemės darbus kelio (gatvės) juostoje ar kelio (gatvės) apsaugos zonoje (išskyrus žemės ūkio, melioracijos, miškų tvarkymo darbus, dirbamus nepažeidžiant kelio (gatvės) sankasos bei kitų kelio (gatvės) įrenginių) galima pradėti tik:
1. statytojui (užsakovui) gavus žemės savininkų (naudotojų, valdytojų) ir kelio (gatvės) savininko (valdytojo) raštiškus sutikimus – vykdant žemės darbus kelio (gatvės) apsaugos zonoje;
2. statytojui (užsakovui) gavus kelio (gatvės) savininko (valdytojo) raštišką sutikimą – vykdant žemės darbus kelio (gatvės) juostoje.

## Slide 109: ŽEMĖS DARBAI
Raštiškuose sutikimuose gali būti nustatytos šios sąlygos (reikalavimai):
1. iki žemės darbų pradžios užtikrinti normalias eismo sąlygas apylanka (kai darbai vykdomi eismo vietose);
2. žemės darbų terminas ir įpareigojimas pranešti apie žemės darbų pradžią prieš 2 dienas iki jų pradžios sutikimą davusiam asmeniui;
3. atstatyti kelio (gatvės) dangą pagal projekto ir normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus iki nurodytos datos;
4. leidžiami naudoti mechanizmai, įrenginiai ir pan.

## Slide 110: ŽEMĖS DARBAI
Už žemės savininkų (naudotojų, valdytojų) ir kelio (gatvės) savininko (valdytojo) raštiškame sutikime nurodytose sąlygose numatytus darbus (kelio atkūrimą, aplinkos sutvarkymą, žemės rekultivavimą ir t. t.) apmoka statytojas (užsakovas).
Nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 15 d. draudžiama vykdyti kelių (gatvių) perkasimo ir kitus žemės darbus esamų kelių (gatvių) juostose, taip pat ardyti asfalto dangą 5 metus po jos įrengimo arba atnaujinimo, išskyrus jų rekonstravimo ar remonto darbus.

## Slide 111: ASBESTAS – KENKSMINGA, VĖŽĮ SUKELIANTI MEDŽIAGA
Kol asbesto turintys statiniai, konstrukcijos ar gaminiai neliečiami, ši medžiaga didesnio pavojaus sveikatai nekelia. Jis atsiranda tuos statinius, konstrukcijas ir gaminius laužant, ardant ar apdorojant, kai į aplinką išsiskiria dulkių su asbesto plaušeliais.
Praeito amžiaus septintajame dešimtmetyje įsitikinta asbesto kenksmingumu, todėl 1976m. jis įrašytas į Tarptautinio vėžio tyrimo centro kancerogeninių veiksnių sąrašą. Nustatyta, kad asbestas gali sukelti plaučių asbestozę, taip pat plaučių, kiek rečiau skrandžio ir žarnyno vėžį. Rūkant pavojus susirgti daug didesnis.
Dulkės su asbesto plaušeliais yra biologiškai agresyvios. Didesni asbesto plaušeliai sugaunami nosyje, gerklėje ar bronchuose, o plonesni gali patekti į atokiausius plaučių išsišakojimus ir ten tvirtai įsmigti. Kai kurie jų patenka į kraują ir su juo nukeliauja į bet kurį vidaus organą.

## Slide 112: ASBESTAS – KENKSMINGA, VĖŽĮ SUKELIANTI MEDŽIAGA
Vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais, nuo 2005 m. sausio 1 d. Lietuvoje, kaip ir visose Europos Sąjungos šalyse, naudoti asbestą ir kitus jo turinčius gaminius yra uždrausta
Darbus su asbestu gali atlikti tik įmonės, atestuotos atlikti tokius darbus.
Prieš pradedant dirbti, turi būti pranešta Valstybinei darbo inspekcijai. Kai pavojaus įvertinimas parodo, kad galimas poveikis yra pavienis ir nedidelio intensyvumo, tada apie darbus pranešti nereikia. Tačiau darbdavys vis tiek turės nustatyti saugos priemones, kad būtų sumažintas asbesto plaušelių poveikis, ir garantuoti, kad tų priemonių būtų imtasi.

## Slide 113: ASBESTAS – KENKSMINGA, VĖŽĮ SUKELIANTI MEDŽIAGA
Informacijos surinkimas ir apdorojimas. Prieš pradėdami griovimo arba priežiūros darbus, darbdaviai turi surinkti visą įmanomą informaciją iš pastatų savininkų arba naudotojų (taip pat ir imant mėginius), kad būtų galima nustatyti tas medžiagas, kuriose gali būti asbesto. Kitu atveju jie turi daryti prielaidą, kad asbesto gali būti, ir atitinkamai dirbti. Darbdavys privalo užtikrinti, kad nė vienas darbuotojas nebūtų veikiamas asbesto dulkių (plaušelių) koncentracijos ore, viršijančios 0,1 plaušelį/cm3, išmatuotos ar apskaičiuotos per 8 valandų pamatinį laikotarpį.

## Slide 114: ASBESTAS – KENKSMINGA, VĖŽĮ SUKELIANTI MEDŽIAGA
Pradedant griovimo arba šalinimo darbus būtina parengti darbų planą. Planas turi būti kuriamas atsižvelgiant į būsimų darbų pavojaus įvertinimo išvadas. Plane turi būti nurodoma asbesto poveikio darbuotojams ir kitiems asmenims poveikio rūšis ir mastas.

## Slide 115
Atestuota inžinierė,
Energinio naudingumo sertifikavimo ekspertė,
Auditorė
Vilma Mockaitienė
Tel. 8-620-29 707
El.p.: v.mockaitiene@gmail.com
2010-05-13
Šiauliai